## Slide 1
Kompyuterlar nima uchun qiziydi va qanday soviydi?
Protsessor ishlayotganda issiqlik ajralishi fizikasi va kulerlar (ventilyatorlar) yordamida sovutish
Taqdimotchi: Toshboʻriyeva Marjona (242_26 - guruh)
Jizzax davlat pedagogika universiteti - Axborot tizimlari fani
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-close-up-of-a-computer-processor-fPkvU7RDmCo

## Slide 2
Reja
1-qism. Protsessor nima uchun qiziydi?
Tranzistorlar ishlashi, Joul-Lents qonuni va elektr energiyasining issiqlikka aylanishi.
2-qism. Issiqlikning oqibatlari.
Kompyuter qiziganda nima yuz beradi: trottling (throttling) va uning ishlash tezligiga taʼsiri.
3-qism. Sovutish fizikasi va mexanizmlari.
Radiatorlar, termopastaning vazifasi, kulerlar yordamida havoni soʻrib olish va haydash.
4-qism. Xulosa.
Issiqlik va sovutish balansining barqaror ishlashdagi ahamiyati.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/green-and-black-computer-motherboard-FO7JIlwjOtU

## Slide 3
1-qism. Protsessor nima uchun qiziydi?
Tranzistorlar - protsessorning asosiy elementlari
Zamonaviy protsessor milliardlab mayda tranzistorlardan iborat boʻlib, ular elektron kalitlar vazifasini bajaradi.
Har bir tranzistor soniyada millionlab marta ochilib-yopiladi (0 va 1 holatlar), bu esa elektr tokining uzluksiz oqishini talab qiladi.
Tranzistorlarning ochilib-yopilishida yarimoʻtkazgich materialning qarshiligi tufayli elektr energiyasining bir qismi issiqlikka aylanadi.
Tranzistorlar soni va chastota (GHz) qancha yuqori boʻlsa, ajralib chiqadigan issiqlik ham shuncha koʻp boʻladi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/macro-photography-of-black-circuit-board-aQYgUYwnCsM

## Slide 4
1-qism. Joul-Lents qonuni va energiya aylanishi
Elektr energiyasining issiqlikka aylanish fizikasi
Joul-Lents qonuni: Q = I² · R · t
Bu yerda Q - ajralib chiqqan issiqlik miqdori, I - tok kuchi, R - oʻtkazgich qarshiligi, t - vaqt.
Oʻtkazgichdan tok oʻtganda zaryadlangan zarralar atom panjarasi bilan toʻqnashadi va energiyasining bir qismini issiqlik koʻrinishida yoʻqotadi.
Shu sababli protsessor qanchalik koʻp hisob-kitob bajarsa, tok kuchi (I) ortadi va ajralib chiqadigan issiqlik kvadratik ravishda koʻpayadi.
Ajralgan issiqlik vaqtida chiqarilmasa, kristall harorati xavfli darajaga koʻtariladi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-close-up-of-a-blue-and-black-electronic-device-ZV_64LdGoao

## Slide 5
2-qism. Issiqlikning oqibatlari
Kompyuter qiziganda nima yuz beradi?
Harorat belgilangan chegaradan oshsa, tizim barqarorligi buziladi va xatoliklar yuzaga keladi.
Ortiqcha issiqlik tranzistorlar va boshqa elektron komponentlarning tez eskirishiga olib keladi.
Haddan tashqari qizish natijasida kompyuter oʻz-oʻzidan oʻchib qolishi yoki qotib qolishi mumkin.
Shuning uchun protsessorda harorat datchiklari boʻlib, ular haroratni doimiy nazorat qilib turadi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/red-and-black-abstract-illustration-mcSDtbWXUZU

## Slide 6
2-qism. Trottling (Throttling) jarayoni
Himoya mexanizmi va uning tezlikka taʼsiri
Trottling - harorat xavfli chegaraga yetganda protsessor oʻz ish chastotasini (tezligini) atayin pasaytirishi.
Chastotaning pasayishi bilan tok kuchi kamayadi, natijada Joul-Lents qonuniga koʻra ajralib chiqadigan issiqlik ham kamayadi.
Bu mexanizm protsessorni kuyib ketishdan saqlaydi, biroq kompyuterning umumiy ishlash tezligi sezilarli pasayadi.
Natijada oʻyinlar va ogʻir dasturlarda "sekinlashish" (lag) seziladi. Yaxshi sovutish trottlingni oldini oladi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-computer-processor-with-the-letters-amd-on-it-Dawk-Nx-R3o

## Slide 7
3-qism. Sovutish fizikasi: radiator va termopasta
Issiqlikni protsessordan uzatish
Radiator (issiqlik tarqatgich) - koʻp sonli metall qanotlardan iborat boʻlib, issiqlik almashinuv yuzasini kengaytiradi.
Mis va alyuminiy yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligi tufayli radiatorlar uchun asosiy material hisoblanadi.
Termopasta protsessor va radiator orasidagi mikroskopik havo boʻshliqlarini toʻldiradi; havo issiqlikni yomon oʻtkazadi, pasta esa aloqani yaxshilaydi.
Shunday qilib issiqlik issiqlik oʻtkazuvchanlik orqali kristalldan radiatorga samarali uzatiladi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-cpu-cooler-with-copper-heat-pipes-and-fins-9SoCnyQmkzI

## Slide 8
3-qism. Kulerlar (ventilyatorlar) va havo oqimi
Havoni soʻrib olish va haydash jarayoni
Kuler (ventilyator) radiator qanotlari orqali havo oqimini hosil qiladi va qizigan havoni korpusdan tashqariga haydaydi.
Bu jarayon konveksiya deb ataladi: harakatlanayotgan havo issiqlikni oʻzi bilan olib ketadi.
Korpusda havo balansi muhim: oldingi ventilyatorlar salqin havoni soʻrib oladi, orqadagilar esa issiq havoni haydaydi.
Suvli (suyuqlikli) sovutish tizimlarida issiqlik suyuqlik orqali radiatorga olib boriladi va u yerda ventilyatorlar bilan sovutiladi.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/black-computer-cooling-fan-RLy1pDgoYGw

## Slide 9
4-qism. Xulosa
Issiqlik va sovutish balansining ahamiyati
Protsessordagi issiqlik elektr energiyasining issiqlikka aylanishi (Joul-Lents qonuni) tufayli muqarrar ravishda ajralib chiqadi.
Ajralgan issiqlik va chiqarilgan issiqlik oʻrtasidagi muvozanat tizim barqaror va samarali ishlashini taʼminlaydi.
Sifatli radiator, termopasta va toʻgʻri havo oqimi trottlingni oldini oladi va protsessor umrini uzaytiradi.
Demak, kompyuterning yuqori unumdorligi toʻgʻri tashkil etilgan sovutish tizimiga bevosita bogʻliqdir.
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-computer-case-with-rgb-cooling-fans-mAcDFkmc5fU

## Slide 10
Eʼtiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz uchun maydon ochiq.
Toshboʻriyeva Marjona (242_26 - guruh)
Jizzax davlat pedagogika universiteti - Axborot tizimlari fani
Rasm (Unsplash): https://unsplash.com/photos/a-glowing-computer-cpu-on-a-dark-background-pfR18JNEl8s